## Slide 1
Fakultet tehničkih nauka,
predmet:
Algoritmi obrade slike
u automatici
Analiza simetrije snimaka sa
gama
kamere
Ognjen Perić, RA118/2021

## Slide 2
Gamma kamera je medicinski dijagnostički uređaj koji registruje raspodelu radioaktivnih izotopa u telu pacijenta.
Kvalitet snimaka gamma kamere direktno utiče na tačnost dijagnoze.
Simetrija u medicinskim slikama pomaže u uočavanju nepravilnosti – poremećaji simetrije mogu ukazivati na patološke promene.
Cilj analize: otkrivanje anomalija, poboljšanje kvaliteta interpretacije i podrška lekarima u dijagnostičkom procesu.
Uvod

## Slide 3
Cilj projekta
Razviti sistem za automatizovanu analizu simetrije na snimcima gamma kamere.
Implementirati algoritam koji obuhvata:
            Definisanje ose simetrije (ručno ili automatski)
                Refleksiju slike preko izabrane ose
            Poređenje originala i simetrične slike radi merenja odstupanja
        Omogućiti vizuelizaciju rezultata i numeričke metrike simetrije.

## Slide 4
Algoritam obrade
Učitavanje slike i preprocesing
Definisanje ose slike
Refleksija slike preko ose
Upoređivnaje originala i refleksije
Izračunavanje metrika
Automatsko određivanje
Ručni unos tačaka

## Slide 5
Faze obrade slike
I
II
III
IV
DICOM format
Pasriranje fajla
Normalizacija intenziteta
Prilagođavanje unosu korisnika
Prikaz prave u realnom vremenu u UI-ju
Fleksibilnost pozicioniranja
Interpolacija prave na sliku
Matematički postupak preslikavanja ~O(n)
MAE/MSE/Peak-SNR
Pearson/Spearman korelacija
Prikaz: heatmaps, edges

## Slide 6
Algoritam za automatsko pronalaženje ose simetrije

## Slide 7
Algoritam:
konvertuje se u grayscale/double i po potrebi smanjuje rezoluciju radi brzine.
algoritam testira veliki broj kandidata (ugao ose + pomeraj) i za svaku reflektuje sliku, računa metrike simetrije i pamti najbolju.
oko najbolje ose iz coarse faze radi detaljnu pretragu sa manjim korakom da precizno pronađe optimalnu osu.
simetrija se meri kombinacijom metrika (korelacija, ivice,
fraction-match), koje se kombinuju u jedinstveni skor.
vraća nagib i presečnu tačku najbolje ose + skor, iscrtava je na slici i zatvara progress bar.
Priprema slike
Analiza slike
Fine faza
Evaluacija
Rezultat

## Slide 9
Pitanja!?